Príloha č. 3 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je dodávka montážnej linky prevodoviek v zmysle príloh č. 1 až č. 3 a nasledovnom rozsahu a špecifikácii:

Všetky obrázky v tomto dokumente musia byť považované za ilustračné a v žiadnom prípade nepredstavujú detaily dodávky, ktoré budú eventuálne vyvinuté a ponúknuté zákazníkovi.

Zadávateľ požaduje od uchádzačov vyplniť prílohu č. 4 tejto časti zadávacej dokumentácie

NOVÁ AUTOMATICKÁ MONTÁŽNA LINKA

ŠPECIFIKÁCIA S-3xx

# Všeobecné premisy

V tejto špecifikácii je uvedený koncept novej automatickej linky na montáž prevodoviek série 3xx a dvoch veľkostí série 7xx (705 a 706).

Práca je založená na analýze všetkých veľkostí a berie do úvahy variácie produkcie na maximalizovanie nasledujúcich aspektov:

- Účinnosť

- Chytré vyberanie

- Flexibilita (pokiaľ ide o množstvo a tiež pokiaľ ide o variabilitu produktu)

- Štandardný proces napriek variabilite

- Kvalita

- Ergonómia

- Bezpečnosť

Ako je spomenuté v odseku 1.4, analýza času a metódy sa týka všetkých veľkostí. Týmto spôsobom bolo možné vypočítať správny čas TAKTu linky a vyhodnotiť správnu konštrukciu linky samotnej, aby bolo možné montovať všetky prevodovky, od 300 do 315, bez obmedzení.

  - Prílohy

- Príloha č 1 - BUInS_AR_300 (TP 072) – Finalna montaz prevodoviek S300

- Príloha č 2 - TP 056 – Montazny postup vystupnej casti S306-S315

- Príloha č 3 - TP 059 – Montazny postup vystupnej casti S300-S306.

## Predpoklady

Hlavné predpoklady sú:

- 5 (priemerne) pracovníkov v každej pracovnej zmene. Počet pracovníkov sa môže meniť kvôli požiadavkám trhu, od 4 po maximálne 6.

- Nová linka bude schopná uspokojiť aktuálny štandard a od roku 2018 dosiahnuť nový štandard produkujúc 60 kusov finálnej zostavy a 35 kusov pre OP 10 v každej pracovnej zmene.

- Zo série 7xx bude linka vyrábať len produkty 705-706. Predpoklad je založený na kalkulácii náklady/prospech: 705-706 predstavuje takmer 20 % z celkovej produkcie, zostávajúce veľkosti sú zanedbateľné.

- Znižuje nastavovanie načasovania a udržiava koncept "toku jedného kusa"

## Popis produktu

Prevodovka môže byť montovaná po úrovniach: od výstupu po vstup. Tento koncept umožňuje mať jednu montážnu linku pre rôzne veľkosti. Hlavné komponenty sú:

- Výstup

- Stupne redukcie

- Vstup

- Navyše: brzdy, potrubný systém, expanzná nádrž atď.

Linka musí zvládnuť montáž od prvej podzostavy (výstup) po plne zmontované prevodovky, pokiaľ ide o hmotnosť znamená to od 20 (menšie veľkosti s jedným stupňom) po 750 kg (najväčšia veľkosť s uhlovým vstupom).

## Čas a metódy

Analýza berie do úvahy dve hlavné potreby: produkty pre pobočky a produkty pre zákazníkov. Na dosiahnutie tohto cieľa boli definované dva časy TAKTu: jeden pre výstupný stroj a druhý pre kompletnú poloautomatickú linku.

Cieľ pre výstupné stroje (OP 10) je približne 32 780 ks/rok, pre linku finálnej montáže je cieľ 26 180 ks/rok. Podľa predpokladov bude hlavná práca organizovaná v dvoch pracovných zmenách, každá so 4 pracovníkmi.

|  | ST.10 Výstup | Finálna montáž |
| --- | --- | --- |
| 300-315 | 28600 | 22000 |
| 705+706 | 4180 | 4180 |
| SPOLU | 32780 | 26180 |
| dni/rok | 230 |
| h/deň | 15 |
| Takt Th (min.) | 6,31 | 7,91 |

Berú do úvahy určitú neefektívnosť počas procesu dva požadované TAKTy sú:

| Požadovaný TAKT (min.) | 6 | 7 |
| --- | --- | --- |

# Popis procesu

Na zabezpečenie výroby, variability rôznych produktov a flexibility bude linka zložená zo 6 hlavných operačných fáz:

- OP 10: montáž a skúšky výstupu

- OP 20 (a-b-c): montáž stupňov redukcie začínajúc od výstupu

- OP 30: automatické skrutkovanie

- OP 40: umiestnenie vstupu

- OP 50: skúška vzduchovej tesnosti a skúška chodu

- OP 60: Personalizácia

Všetky komponenty sú prepravované cez montážnu linku od vyzdvihnutia zo skladu vždy na tom istom vozíku.

Spojenie medzi stanicami poskytuje systém AGV.

## OP 10: montáž a skúšky výstupu (veľkosti 310-315)

Vozík naložený všetkými komponentmi prichádza ku stanici, ktorá automaticky nastaví otáčavú platňu. V prvej stanici musí pracovník vykonať nejaké manuálne operácie.

Poradie manuálnych operácií:

- Umiestnenie a montáž hriadeľa a ložísk

- Meranie spätného nárazu s predbežným zaťažením na ložiskách

- Nastavenie vôle podložkami (po kontrole vôle)

- Umiestnenie a montáž olejových tesnení

- Montáž príruby

- Umiestnenie nástroja na skrutkovanie poistnej matice

Poradie automatických operácií a automatických skúšok:

- Skrutkovanie poistnej matice

- Skúška chodu

- Skúška vzduchovej tesnosti

- Zaistenie poistnej matice

## OP 20: stupne redukcie

Pre túto operáciu sú kvôli variabilite produktu požadované tri (a-b-c) asynchrónne stanice. Každý cyklus každej stanice bude závisieť od veľkosti a počtu požadovaných stupňov redukcie. Stredný čas cyklu však bude 13 minút pre každú stanicu. V štandardných podmienkach budú operatívne len dve z troch staníc, tretia bude pracovať len v prípade poruchy alebo špičkovej produkcie.

Prostriedky pre každú stanicu musia byť:

- Stĺpy na zavesenie vozíka. Kvôli vysokej štandardizácii musí mať stĺp možnosť pripojenia kompresora stlačeného vzduchu. elektrického napájania a ukladania nástrojov

- Pneumatický skrutkovač

- Wi-Fi štandardné posuvné meradlo (objektivizácia podkladania podložiek)

- Wi-Fi posuvné meradlo hĺbky

- Monitor s dotykovou obrazovkou

- Metóda riadenia kanban pre komerčné produkty

- Dynamometrické nástroje (krútiaci moment: pozrite si tabuľku nižšie)

Ako poslednú operáciu operátor vloží skrutky do všetkých úrovní.

## OP 30: automatické skrutkovanie

Do tejto stanice prichádza prevodovka s predbežne zmontovanými všetkými stupňami.

Pred spustením automatického skrutkovania je potrebné predvídať vizuálnu skúšku s kamerou na potvrdenie, že všetky komponenty sú v správnych polohách.

Po vykonaní kontroly automatický skrutkovač zaskrutkuje skrutky umiestnené v OP 20 správnym krútiacim momentom (skrutkovač musí byť nastavený automaticky).

Stanica musí automaticky meniť puzdro.

Kvôli variabilite produktu pokiaľ ide o hmotnosť a rozmery sa môže meniť TAKT stanice, ale musí byť vždy kratší ako 7 minút (najhorší prípad: 315 R4).

Rôzne údaje pre skrutky pokiaľ ide o veľkosť a krútiaci moment budú uvedené v dokumentáciách.

## OP 40: umiestnenie vstupu

Berúc do úvahy variabilitu týkajúcu sa vstupu nie je možné stanicu plne automatizovať, je však potrebné poskytnúť manipulátor na pomoc pracovníkovi pri umiestňovaní vstupu.

Prostriedky musia byť:

- Manipulátor

- Elektronický skrutkovač

- Metóda riadenia kanban pre komerčné produkty

## OP 50: skúška vzduchovej tesnosti a skúška chodu

Stanica musí byť vybavená štandardnou skúškou vzduchovej tesnosti a skúškou chodu. Rôzne veľkosti prevodoviek si tiež vyžadujú zmeny vzduchových náplní a načasovania posudzovania.  Stroj musí pracovať podľa popisu v prílohe BUInS_ITA1_ES_041. Pred začiatkom skúšky musí pracovník vložiť nástroj na vstrekovanie vzduchu a rúrku.

## OP 60: skúška chodu

Ohľadom našej špecifikácie musí táto skúška začať po nastavení tlaku vzduchu. Operátor musí byť prítomný a musí vyhodnotiť komponent sluchom.

Od inštalácie musí byť nainštalovaný vibračný systém na vytvorenie databázy so všetkými záznamami údajov asociovanými s kódom prevodovky (sledovateľnosť).

## OP 70: personalizácia

Poväčšine manuálna stanica s niekoľkými jednoduchými operáciami:

- Štítok s názvom

- Plastové kryty (ak sú potrebné)

- Potrubie

- Príprava na náter

- Expanzná nádrž